Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

I	Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Wnioskowanie:

Na jednym wniosku można umieścić urządzenia należące tylko do jednej kategorii (jeden wiersz w poniższej tabeli). Dla kategorii II S mogą to być np.: suwnice chwytnikowe i chwytakowe, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

| Grupa | Kategoria | Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie ) urządzeń. | Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cięgniki | II W | Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. | Przeznaczenie urządzeń: hakowe ogólnego przeznaczenia, specjalne: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, inne. |
|  | I W | Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. | Przeznaczenie urządzeń: hakowe ogólnego przeznaczenia, specjalne: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, inne. |
| Suwnice | II S | Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. | Przeznaczenie urządzeń: hakowe ogólnego przeznaczenia, specjalne: kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne. |
|  | I S | Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. | Przeznaczenie urządzeń: hakowe ogólnego przeznaczenia, specjalne: kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne. |
| Żurawie | II Ż | Żurawie: stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne. | Rodzaje urządzeń, typy urządzeń, ograniczenie udźwigu. |
|  | I Ż | Żurawie: wieżowe oraz szybkomontujące. | Rodzaje urządzeń: budowlane, inne, typy urządzeń, ograniczenie udźwigu. |
|  |  | szynowe | Rodzaje urządzeń: stoczniowe, inne, ograniczenie udźwigu. |
| Podesty ruchome | II P | Podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne. | Rodzaje urządzeń, typy urządzeń. |
|  | I P | Podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne. | Rodzaje urządzeń, typy urządzeń. |
| Układnice | I U | Układnice. | Typy urządzeń. |
| Dźwignice linotorowe | I L | Dźwignice linotorowe. |  |
| Wyciągi towarowe | I WT | Wyciągi towarowe: stacjonarne, przewoźne i przenośne, wyciągi statków. | Rodzaje urządzeń, typy urządzeń. |
| Dźwigi | II D | Dźwigi budowlane: towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, towarowo-osobowe. | Rodzaje urządzeń. |
|  | I D | Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne. |  |
| Urządzenia do manipulacji kontenerami | I K | Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych. | Typy urządzeń. |
| Wózki jezdniowe podnośnikowe | III WJO | Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane |  |
|  | II WJO | Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. |  |
|  | I WJO | Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane. | Rodzaj wózka specjalizowanego: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ze zmiennym wysięgiem. |

II	Uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Wnioskowanie:

Na jednym wniosku można umieścić urządzenia należące tylko do jednej z 14 grup wymienionych poniżej (mogą to być np. dźwigi osobowe i towarowe, z napędem elektrycznym i ze sterowaniem mikroprocesorowym oraz stycznikowo-przekaźnikowym):

  - Dźwigi osobowe i towarowe

- z napędem elektrycznym

  - ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym

  - ze sterowaniem mikroprocesorowym

- z napędem hydraulicznym

  - ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym

  - ze sterowaniem mikroprocesorowym

- dźwigi towarowe małe

  - Dźwigi budowlane

- towarowe

- towarowo-osobowe

  - Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

  - Suwnice, wciągniki i wciągarki

- ogólnego przeznaczenia

- specjalnego przeznaczenia

  - Wciągarki i wciągniki

- ogólnego przeznaczenia

- specjalnego przeznaczenia

  - Żurawie:

- wieżowe

- samojezdne i przeładunkowe (przenośne)

- przeładunkowe (przenośne)

- stacjonarne i przewoźne

- stoczniowe i portowe

  - Podesty:

- wiszące

- masztowe

- przejezdne

- platformy załadowcze, w tym do transportu osób

  - Układnice magazynowe

  - Dźwignice linotorowe

  - Wyciągi towarowe:

- stacjonarne, przewoźne i przenośne

- wyciągi statków

  - Dźwigniki:

- podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów

- stacjonarne, przewoźne i przenośne

- montowane na pojeździe

  - Urządzenia do manipulacji kontenerami

  - Przenośniki osobowe i towarowe:

- schody i chodniki ruchome

- przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych

- przenośniki towarowe

  - Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

- wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

III	 Kategoria gazu lub nazwa chemiczna cieczy, rodzaje zbiorników i metody napełniania

Dla ujednolicenia formułowania zakresów rozróżnia się następujący ich podział:

- Kategorie gazu według ich stanu fizycznego:

- gazy sprężone,

- gazy skroplone1,

- gazy rozpuszczone pod ciśnieniem.

- Rodzaje zbiorników:

- turystyczne butle na mieszaniny węglowodorów (gaz skroplony – masa netto ładunku do 5 kg),

- butle (wszystkie butle włącznie z butlami turystycznymi wymienionymi w ppkt. a),

- zbiorniki gaśnic przenośnych,

- inne.

- Metoda napełniania gazami skroplonymi:

- automatyczna,

- nieautomatyczna.

# Footnotes

Jeżeli zależność między udźwigiem a największą użytkową powierzchnią kabiny odbiega od wymagań PN-EN 81-1/2 lub bez drzwi kabinowych.

Urządzenia przeznaczone do transportu kontenerów za pomocą specjalnych urządzeń chwytających, inne niż wyszczególnione powyżej.

należy podać dodatkowo nazwy lub wzory chemiczne gazów,

w przypadku gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, należy podawać nazwę gazu i nazwy rozpuszczalnika np. acetylen rozpuszczony w acetonie,

należy podać nazwę powszechnie używaną np. zbiornik gaśnicy proszkowej,

należy podać nazwę zbiornika (np. próbnik, naczynie specjalne, …),

należy podać dodatkowo sposób wprowadzania gazu do butli (np. przelewowo, pojemnościowo, wagowo).